| УТВЕРЖДАЮ Заказчик ООО «ХХХ» _______________ И.И. Иванов «ХХ» январь 2023 г. | СОГЛАСОВАНО Исполнитель ИП Сидоренко Михаил Сергеевич _______________ М.С. Сидоренко «ХХ» январь 2023 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

На разработку аппаратной части многоканального считывателя значений температур с термопар K-типа

(XX.2023.01.ХХ.ТЗ)

Разработал: П.П. Петров

г. XXX

2023 г.

Содержание

1 Общие сведения	3

1.1 Наименование изделия	3

1.2 Шифр проекта	3

1.3 Термины и определения	3

1.4 Основания для проведения работ	3

1.5 Наименование организаций – Заказчика и Исполнителя	3

1.5.1 Заказчик	3

1.5.2 Исполнитель	3

1.6 Плановые сроки начала и окончания работы	3

1.7 Стоимость работ	4

1.8 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	4

2 Назначение и цель создания Изделия	4

2.1 Назначение	4

2.2 Цель создания	4

3 Требования к Изделию	5

3.1 Требования в целом	5

3.2 Требования к электропитанию	5

3.3 Требования к каналам термопар	5

3.4 Требования к интерфейсу RS-485	6

3.5 Требования к интерфейсу USB	6

3.6 Требования к индикации	6

3.7 Требования к ПЗУ	6

3.8 Требования к каналам электромагнитных реле	7

3.9 Требования к конструкции	7

1 Общие сведения

1.1 Наименование изделия

Многоканальный считыватель значений температур с термопар K-типа (МСТТК). Далее – Изделие.

1.2 Шифр проекта

XX.2023.01.ХХ.ТЗ – техническое задание.

1.3 Термины и определения

МК – микроконтроллер.

МСТТК – многоканальный считыватель значений температур с термопар K-типа.

ПП – печатная плата.

ППЗУ – программируемое постоянное запоминающее устройство.

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина.

САПР – система автоматизированного проектирования.

ТЗ – техническое задание.

1.4 Основания для проведения работ

ТЗ на разработку и изготовление Изделия разработано на основании Договора ХХХ об оказании услуг от ХХ января 2023 г.

1.5 Наименование организаций – Заказчика и Исполнителя

1.5.1 Заказчик

ООО «ХХХ», ХХХ

Электронная почта для обмена документами: ХХХ

1.5.2 Исполнитель

ИП Сидоренко Михаил Сергеевич, 142050, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Белые столбы, ул. 2-ая Московская, д. 12.

Электронная почта для обмена документами: mikhail.sidorenko@edevlab.ru.

1.6 Плановые сроки начала и окончания работы

Работы выполняются в течение ХХ календарных дней со дня подписания сторонами ТЗ.

1.7 Стоимость работ

Стоимость работ составляет ХХХ руб.

1.8 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Исполнитель передаёт заказчику:

- Файл/файлы схем электрических принципиальных для САПР.

- Файл/файлы печатной платы для САПР.

- Файл/файлы библиотек компонентов и посадочных мест.

- Комплект Gerber-файлов.

- Файл/файлы сверловки.

- BOM-лист (перечень элементов).

- Акт приёма-передачи.

2 Назначение и цель создания Изделия

2.1 Назначение

МСТТК предназначен для считывания сигнала термопар К-типа и преобразования его в значения температур для последующей передачи по интерфейсу RS-485, а так же управлением электромагнитными реле при превышении пороговых уровней значений температуры со световой и звуковой индикацией.

2.2 Цель создания

Цель создания (проекта) – разработка схемотехники и ПП МСТТК.

Результатом работы является комплект материалов достаточный для изготовления МСТТК.

3 Требования к Изделию

3.1 Требования в целом

- В Изделии должен применяться МК STM32F103C8T6.

- В Изделии к МК должен быть подключён часовой кварцевый резонатор частотой 32.768 кГц для тактирования часов реального.

- В Изделии к МК должен быть подключён кварцевый резонатор частотой 8 МГц для задания основной частоты работы МК.

- В Изделии должен использоваться сторожевой таймер, подключённый к цепи Сброса МК.

- Сторожевой таймер должен быть подключён к цепи Сброса МК через перемычку (джампер).

- В Изделии у МК должен быть задействован батарейный домен питания с питанием от батареи CR2032.

- При разработке схемотехники Изделия в САПР необходимо использовать иерархический принцип проектирования.

- ПП изделия должна разрабатываться с учётом технологических норм для производства на ООО «Резонит» / JLCPCB (Китай) / PCBWay (Китай).

3.2 Требования к электропитанию

- Изделие должно работать от источника постоянного тока +24 В.

- Изделие должно иметь защиту от переполюсовки по питанию.

- Изделие должно иметь разъём питания DS-261A либо его функциональный аналог.

3.3 Требования к каналам термопар

- Изделие должно иметь 3 канала термопар K-типа.

- Считывание сигнала термопар в Изделии должно осуществляться микросхемой MAX31855.

- Каждый канал термопар в Изделии должен иметь светодиодную индикацию красного и зелёного цвета, управляемую логическими сигналами с МК.

- Каждый канал термопар в Изделии должен включаться и выключаться (включение и выключение питания микросхем считывания сигнала с термопар) логическими сигналами с МК.

- Подключение термопар к Изделию должно осуществляться через клеммник DG25C-B-06P-13 либо его функциональный аналог.

3.4 Требования к интерфейсу RS-485

- Изделие должно иметь интерфейс RS-485 работающий в полудуплексном режиме.

- Интерфейс RS-485 Изделия должен иметь защиту от помех в линии.

- В Изделии должна применяться микросхема MAX485ESA в качестве микросхемы интерфейса RS-485.

- Интерфейс RS-485 Изделия должен быть гальванически изолирован от МК и остальных частей Изделия.

- Изделие должно иметь терминирующий резистор сопротивлением 120 Ом, подключаемый и отключаемый от линии.

- Управление резистором должно осуществляться логическими сигналами с микроконтроллера, а так же установкой/снятием перемычки (джампера).

- МК Изделия должен детектировать состояние «установлено/снято» перемычки (джампера) управления терминирующим резистором.

- Подключение к линии интерфейса RS-485 должно осуществляться через клеммник DG350-3.5-03P-14-00AH либо его функциональный аналог.

3.5 Требования к интерфейсу USB

- Изделие должно использовать USB-интерфейс МК.

- Интерфейс USB Изделия должен работать в режиме «Device» (предназначен для подключения к ПЭВМ).

- Интерфейс USB не должен обеспечивать электропитанием Изделие.

- Интерфейс USB Изделия должен иметь защиту от помех в шине.

- Изделие должно иметь USB-разъём DS1099-B либо его функциональный аналог.

3.6 Требования к индикации

- Изделие должно иметь зелёную светодиодную индикацию управляемую логическим сигналом с МК (два зелёных светодиода).

- Изделие должно иметь звуковую индикацию (излучатель звука пьезоэлектрический или электромагнитный) управляемую логическими сигналами с МК.

3.7 Требования к ПЗУ

- Изделие должно иметь ППЗУ суммарным объёмом не менее 8,7 Мбайт.

- ППЗУ должно подключаться к МК по интерфейсу SPI.

- В Изделии допускается использование нескольких микросхем ППЗУ для достижения заданного в ТЗ суммарного объёма постоянной памяти.

3.8 Требования к каналам электромагнитных реле

- Изделие должно иметь 3 канала электромагнитных реле.

- Электромагнитное реле должно иметь один нормально-замкнутый, другой нормально-разомкнутый контакт.

- Управление переключением контактов электромагнитного реле должно осуществляться с помощью логических сигналов с МК.

- Электромагнитное реле должно коммутировать переменное напряжение 250 В (максимальное), ток 10 А (максимальный).

- Электромагнитное реле должно иметь защиту контактов от дуги (искрения);

- Подключение к электромагнитному реле внешних устройств должно осуществляться через клеммник DG350-3.5-03P-14-00AH либо его функциональный аналог.

3.9 Требования к конструкции

- Специальных требований к габаритам Изделия не предъявляется. Однако необходимо выполнить ПП Изделия как можно меньше по площади.

- Количество слоёв ПП Изделия должно быть не более четырёх.

- Изделие должно иметь 4 отверстия для крепления винтом М3 по краям ПП.